## Slide 1
桌面智能管家
AI+
DESKTOP MANAGER

## Slide 2
目录
01 产品背景
PRODUCT BACKGROUND
02 核心功能
CORE FUNCTIONALITY
03 技术亮点
TECHNICAL HIGHLIGHTS
04 项目总结
PROJECT SUMMARY

## Slide 3
01
产品
背景

## Slide 4
传统桌面设备操作繁琐，物理按键与软件操作割裂，控制逻辑不直观，用户需反复切换操作方式，效率低下。
01 交互体验差
当前桌面环境的四大核心痛点分析
风扇、灯光等设备独立运行，无法感知环境光线、用户状态变化，难以实现自动调节与自适应的智能服务。
02 智能化程度低
不同品牌、功能的桌面设备协议不互通，各自为战，无法形成统一、协同的智能环境，体验碎片化严重。
03 生态系统割裂
人离开座位后设备持续空转造成能源浪费；夜间手动调节设备操作繁琐且易影响休息与生活作息。
04 资源浪费与不便
桌面智能管理现状

## Slide 5
01 产品定位：软硬一体的智能中枢
基于小米AIoT开发平台与云端AI技术打造的桌面级智能环境管家，它打破单一设备的孤岛效应，将桌面生态连接成有机整体，构建便捷、可控的智能底座。
02 核心能力：全维感知与主动服务
集环境监测、智能联动、多维交互、可视化显示于一体，实时感知温湿度、光照等环境数据，自动调节设备状态，为用户提供安全、舒适的桌面使用体验。
03 设计理念：从“人适应物”到“物适应人”
让科技回归服务本质，不再让用户学习复杂的操作，而是让桌面环境主动适配用户的工作节奏、休闲需求与生活习惯，实现无感、自然的智能交互。
桌面智能管家：您的专属环境协管员

## Slide 6
02
核心
功能

## Slide 7
人员分工
角色 | 姓名 | 负责部分
组长 | 郭昱远 | 1. 统筹管理：把控项目整体进度、开发方向与关键时间节点，整合各模块代码，完成最终联调与项目汇报材料撰写 2. 智能联动算法：实现 smart_control 场景化风扇、灯光自动控制逻辑（工作 / 休闲 / 睡眠模式）；开发无人待机（E5 idle）及唤醒恢复机制，管理环境告警触发与播报 3. 语音交互全流程：设计并实现语音唤醒、录音、识别（ASR）、自然语言理解（NLP）的完整链路；开发离线关键词匹配（offline_nlp）作为云端服务的兜底方案；实现意图执行（execute_voice_intent），覆盖风扇 / 灯光 / 环境播报 / 场景切换 / 日期时间 / 天气查询等控制与反馈 4. 云端 AI API 对接：编写 xiaomi_ai.py，封装小米 MIMO API 的 ASR、NLP、TTS 服务；集成真实天气查询（wttr.in）与本地 TTS 降级（pico2wave/espeak）；管理 API 配置（xiaomi_config.json）与密钥 5. 核心交互反馈：实现 TTS 播报（tts_speak）、语音历史记录（voice_history.json）及告警提醒
成员 | 刘沛宏 | 1. 硬件层驱动开发与调试：负责 I2C 设备探测与初始化（i2c_probe）；开发传感器驱动，实现 S2 光照（BH1750）、S7 人体（PCA9557）、S8 温湿度（SHT3x）的数据采集与校验；开发执行器驱动，实现 E1 数码管显示（e1_digital_）、E1 RGB LED 控制（e1_led_）、E2 风扇 PWM 调速（e2_speed_control_*）；实现 S1 键盘驱动，包含按键扫描（s1_key_scan）、长短按状态机（process_keys） 2. 按键事件与本地控制：实现 handle_key_event 处理所有短按 / 长按动作，覆盖风扇开关 / 档位、灯光亮度 / 模式、显示模式切换、场景循环、语音触发、系统重启等功能 3. E1 显示与灯光更新：实现 update_e1_display 根据模式（温度 / 湿度 / 光照）刷新数码管，支持睡眠 / 待机熄灭；实现 update_e1_led 根据场景模式和传感器数据调整颜色与亮度，支持手动 / 自动灯光模式 4. 传感器数据融合：为主循环提供实时环境数据（温度、湿度、光照、人体状态）
成员 | 郭明飞 | 1. E5 触控屏交互开发：设计并实现前端 UI（index.html、styles.css、refresh.js），包含仪表盘（实时数据 / 图表 / 日志）与控制中心（风扇 / 灯光 / 场景 / 语音 / 阈值等控制面板）；开发后端 API 服务（server.py），接收前端命令并写入 e5_command.txt，实现与主控进程的异步通信；维护状态数据文件（e5_status.json、e5_ui.txt），供前端轮询更新 2. 音频播放与语音采集：实现后台音频播放线程（audio_thread），调用 aplay 播放 TTS 生成的 WAV 文件；实现语音采集功能（record_audio_sync），调用 tinycap 录音并传递给 ASR 模块 3. 网络通信与系统功能：实现网络连通性检测（UDP socket 连接 8.8.8.8:53）及后台监控线程（network_monitor_thread），实时更新全局网络状态；提供系统重启 API（/api/reboot），触发 system_reboot 安全重启 4. 测试与维护：负责项目整体测试、Bug 修复及演示环境准备，确保各模块稳定运行

## Slide 8
执行单元
通过E2风扇调节风速、E1数码管RGB灯显示状态，根据感知数据自动执行环境调节与氛围营造。
音频交互
集成E4功放与S3麦克风阵列，实现360度精准语音采集与高保真清晰播报，打造自然流畅的人机语音交互。
触控交互
采用E5触控屏，提供直观可视化交互界面，实时动态显示环境数据、设备状态与系统菜单。
物理控制
配备S1 12键矩阵键盘，支持本地物理按键快速操控，兼顾操作便捷性与无屏幕盲操作的使用需求。
环境感知
融合S2温湿度光照传感器与S7人体存在传感器，全方位采集空间环境数据，精准感知人员与环境变化。
硬件生态系统

## Slide 9
搭载S2子板传感器，每2秒自动采集桌面环境的温度、湿度及光照强度数据，本地循环存储最近100条记录，构建完整的环境数据档案。
01 温湿度与光照实时监测
通过S7子板精准识别人体存在状态，用户离开自动触发节能模式，靠近即刻唤醒设备，兼顾能源节约与使用的即时性，实现人性化交互。
02 智能人体存在检测
以毫秒级的环境洞察能力，捕捉每一处细微变化，为后续的设备联动、场景调节提供精准、可靠的数据支撑，打造主动式智能服务。
03 敏锐感知，驱动智能决策
核心功能一：全方位环境感知

## Slide 10
Chart: 
| value 01 | value 02 | value 03 | value 04 | value 05 | value 06 | value 07 | value 08 | value 09 | value 10
계열 1 | 20 | 30 | 50 | 30 | 20 | -20 | -30 | -50 | -40 | -10
열1 | 10 | 20 | 25 | 10 | -10 | -40 | -50 | -30 | 10 | 20
STEP 01
STEP 02
支持PWM无级调速技术，可实时感知环境温度，并根据工作、休闲、睡眠等不同场景模式自动调节风速档位，完美兼顾使用场景的清凉需求与低噪体验。
智能风扇控制
RGB灯可随场景主题变换色彩；内置光敏传感器，亮度能根据环境光照强度自动适配调节，既保护视力，又能营造空间氛围。
智能灯光控制
核心功能二：智能化的环境控制

## Slide 11
Chart: 
| B | C | D | E
Series 1 | 32 | 32 | 32 | 32
通过手机实现设备控制，一键启动/关闭设备，随时随地掌控桌面环境状态，操作便捷高效。
手机远程控制
配备12个独立物理按键，支持长短按组合操作，无需视线注视即可快速响应，实现盲操高效控制。
S1 物理按键交互
搭载E5触控屏，呈现直观图形化交互界面，实时显示环境数据，指尖轻触即可完成所有功能调节。
E5 高清触控交互
基于小米AI技术，精准识别复杂语音指令，可直接下达“打开风扇”“切换休闲模式”等自然语言指令。
AI 智能语音交互
核心功能三：四模全场景交互体验

## Slide 12
小米AI ASR语音识别 基于深度神经网络模型，快速准确地将用户语音转换为文字，精准捕捉每一句指令。
小米AI TTS语音合成 将文本合成为自然流畅、情感丰富的语音播报，带来拟人化的听觉交互体验。
小米AI NLP自然语言理解 解析用户真实意图，不仅可以听懂文字，更能理解需求并准确执行各项操作。
小米AI技能生态扩展 无缝调用AI技能，实现天气查询、日期查询等功能，构建丰富的智能服务场景。
小米AI大脑核心驱动
核心功能四：云端AI赋能

## Slide 13
信息透明化设计
E1 4位数码管交互层
E5 高清触控交互中心
采用双层显示架构，将关键环境数据以极简形式直观呈现，复杂交互与详细分析功能分层展示，让桌面环境状态清晰可见，无需繁琐操作即可掌握全局。
作为快速预览窗口，循环轮播显示实时温度、相对湿度及环境光照强度。高亮度数码管显示清晰，远距离亦可快速读取核心指标，实现数据的即时感知。
不仅是环境仪表盘，更集成数据趋势曲线展示、设备参数自定义设置与智能语音交互功能。触控操作流畅便捷，实现人与桌面环境的智能对话。
核心功能五：双屏可视化显示

## Slide 14
03
技术
亮点

## Slide 15
Chart: 
| value 01 | value 02 | value 03 | value 04 | value 05 | value 06 | value 07 | value 08 | value 09 | value 10
계열 1 | 20 | 30 | 50 | 30 | 20 | -20 | -30 | -50 | -40 | -10
열1 | 10 | 20 | 25 | 10 | -10 | -40 | -50 | -30 | 10 | 20
STEP 01
STEP 02
充分调用小米云端AI平台的强大算力与算法储备，不仅实现高精度、复杂场景的语音识别与语义理解，更能持续拓展丰富的AI技能生态，让智能交互更懂用户需求。
云端AI赋能
构建本地化核心控制中枢，即使断网也能保障基础物理控制、设备联动等核心功能正常运行，确保用户的核心智能体验稳定可靠、不中断。
本地智能备份
技术亮点一：云端与本地协同的混合智能

## Slide 16
以高效办公为核心目标，系统自动开启高亮白色灯光确保视野清晰；风扇根据环境温度智能调节转速，在保障散热的同时维持低噪运行，营造工作环境。
01 专注工作模式
懂你所需的全自动化环境调节策略
专为放松场景打造，灯光切换为柔和的暖橙色调，舒缓视觉压力；风扇保持轻柔微风模式，配合环境光营造放松休息氛围。
02 舒适休闲模式
遵循人体睡眠节律，灯光自动熄灭，风扇默认关闭（仅高温时极低转速运行）；系统同步进入超低功耗状态，全程零光污染、零噪音干扰。
03 静谧睡眠模式
技术亮点二：场景化智能算法

## Slide 17
人体传感器精准检测用户的到来，系统自动唤醒并无缝切换至“工作模式”，无需手动操作即可快速进入专注状态，为用户打造无感衔接的办公开端。
智能唤醒 01
系统实时监测环境数据，气温升高时自动调高风扇转速维持桌面凉爽；环境光线变暗则智能调亮灯光亮度，时刻呵护视力，营造舒适办公微环境。
环境自适应 02
支持语音交互随时查询温湿度、光照等环境数据，也可通过自定义按键一键切换场景模式，让操作更便捷，彻底释放双手，专注核心工作内容。
便捷交互 03
场景一：专注工作

## Slide 18
对管家说“切换到休闲模式”，灯光即刻转为温暖的橙色调，风扇同步切换为轻柔微风档，为用户打造居家放松氛围。
01 语音唤境，一键松弛
系统搭载人体感应算法，当检测到座位区域无人停留时，会自动关闭灯光、风扇等闲置设备，从细节处践行节能环保理念。
02 无人感知，节能降耗
当用户再次回到座位，系统快速识别人体信号，瞬间恢复至此前的休闲模式状态，无需手动重复操作，保障丝滑无感的智能服务体验。
03 回归即达，无感衔接
场景二：舒适休闲

## Slide 19
一键静谧入眠
深夜无感温控
智能低耗守护
切换至“睡眠模式”后，系统将自动熄灭所有非必要灯光，同时关闭风扇或调至最低档位，为用户构建无光、无噪的沉浸式入睡环境，隔绝外界纷扰。
深夜若监测到室内温度异常升高，管家会以最低噪音阈值启动风扇进行微调，仅维持舒适体感所需的最小风量，全程静默运行，不打扰用户的睡眠。
夜间系统进入超低功耗运行模式，仅保留核心传感器监测功能，精准把控设备启停逻辑，在提供智能服务的同时，最大化节约电能消耗。
场景三：静谧睡眠

## Slide 20
04
项目
总结

## Slide 21
支持语音指令、实体按键、触屏操作与手机远程控制，打破单一交互限制。无论是近距离的快捷操作，还是远程的场景设置，多种场景完美适配家庭与办公场景。
03 多模态交互体验
内置温湿度、光照等多维传感器，主动感知环境变化并自动调节设备参数。无需人工干预，系统智能判断需求，让科技服务于人，真正实现“解放双手”的智慧生活。
02 主动式智能服务
创新性整合环境监测、设备控制与数据管理功能，将分散的硬件模块归一化管理。解决桌面线缆杂乱、APP繁多的问题，以极简的硬件形态，提供全方位的智能解决方案。
01 一站式集成管理
双端架构保障
2.0
断网可用率
100
极速响应速度
ms
全时在线守护
7×24
桌面智能管家 · 开启智能新生活

## Slide 22
做这个项目的过程中，我们慢慢从只会调试单个模块，转变为能将多个模块配合起来形成完整的运行系统。我们从最开始调试双屏同步显示，到打通语音交互的整条流程，最后完成所有部分的端到端联调，走完了完整的开发流程。设计方案的时候我们用 JSON 状态文件和命令文件实现了两个端的双向通信，也明白了在嵌入式开发里，整个系统的链路完整可用，比单个模块的性能高低更重要。
系统集成思维
项目里主循环、音频播放、网络监控这些功能需要同时运行，一开始经常出现数据冲突、状态不一致的问题。针对这些问题，我们用互斥锁保护共用的全局数据，用条件变量实现不阻塞的音频任务调度，也调整了编译的相关配置，慢慢掌握了多线程环境下管理资源的方法。同时我们也摸索出了打日志、保存状态文件快照这些定位并发问题的办法，之前学到的线程安全、临界区保护这些概念，经过实际使用也有了更具体的理解。
多线程并发与资源共享
我们给语音交互做了云端加离线两种运行模式，配套做了网络状态监控的功能，网络不可用时用本地关键词匹配来兜底识别指令，那些需要调用外部接口的功能，断网的时候也会给出对应的提示。同时自动控制的相关逻辑也加了手动操作优先、场景重置的机制。开发过程中我们发现真正能用的代码要提前设计好降级的方案，让系统的运行状态更可控，这种预留容错空间的思路，是做稳定系统的关键。
容错与降级设计
项目后期，我们重新调整了前端界面的结构，补全了各类异常场景的提示，优化了系统的运行性能，还撰写了多份技术文档。我们意识到功能实现只是开发的基础，系统好不好维护、问题好不好排查、用起来方不方便，才是项目交付的核心。我们也开始从使用者的角度考虑设计，格外关注异常场景下系统的反馈效果，也明白了系统的易理解性和易调试性是从课程作业原型变成可用产品原型的关键。
产品化思维
学习收获

## Slide 23
感谢您的观看
THANKS FOR WATHCING